## Slide 1: ВВЕДЕНИЕ В СКС

## Slide 2: Что такое скс?
Структурированная кабельная система (СКС) — универсальная кабельная система здания, объединяющая в себе множество информационных сервисов, таких как локально-вычислительные, телефонные сети, системы видеонаблюдения и т.д.

## Slide 3: Преимущества и недостатки СКС паеред ЛВС
Основные преимущества:
  высокая избыточность сети(добавление новых пользователей, без изменения кабельной проводки);
  допускают управление и администрирование минимальным количеством обслуживающего персонала;
Основной недостаток:
  Высокая стоимость установки.

## Slide 4: Основные компоненты скс
СКС состоит из набора медных и оптических кабелей, кросс-панелей, соединительных шнуров, кабельных разъемов, информационных розеток и вспомогательного оборудования.
Все перечисленные элементы интегрируются в единую систему и эксплуатируются согласно определенным правилам.

## Slide 5: Составные части СКС
Рабочее место - область, где установлены технические средства пользователя, подключенные к кабельной сети здания.
Горизонтальная кабельная проводка – кабель-ные линии, соединяющие рабочее место с коммутационным узлом этажа.
Вертикальная кабельная проводка - кабельные линии, соединяющие коммутационный узел этажа с коммутационным центром здания.
Магистральная подсистема - подсистема комплекса зданий, которая может строиться из медного и/или оптоволоконного типов кабеля, и которая объединяет кабельные системы зданий.
Коммутационный узел этажа - область, в которой сходятся линии горизонтальной кабельной проводки, размещается коммутационное оборудование и осуществляется администрирование кабельной системы этажа.
Как правило, для удобства использования скс в зданиях располагают аппаратные и кроссовые помещения.

## Slide 6: Технические помещения
Аппаратная - техническое помещение, в котором наряду с групповым коммутационным оборудованием СКС располагается сетевое оборудование коллективного пользования масштаба предприятия (УПАТС, серверы, коммутаторы).
Оборудуется системами пожаротушения, кондиционирования и контроля доступа.
Уровень устанавливаемых в аппаратной различных устройств и систем инженерного обеспечения должен соответствовать уровню монтируемого в ней компьютерного и телекоммуникационного оборудования.

## Slide 7: Технические помещения
Кроссовая - помещение, в котором размещается коммутационное оборудование СКС, сетевое и другое вспомогательное оборудование, обслуживающее чаще всего ограниченную группу пользователей. При этом уровень оснащения кроссовой оборудованием инженерного обеспечения ее функционирования в целом является более низким по сравнению с аппаратной.

## Slide 8: Технические помещения
Пример структуры скс с привязкой к зданиям:
КЭ – кроссовая этажа;
КЗ – кроссовая здания;
КВМ – кроссовая внешней магистрали;
ИР – информационная розетка;

## Slide 9: Кабели СКС
В СКС согласно международному стандарту ISO/IEC 11801 допускается использование только:
симметричных электрических кабелей на основе витой пары с волновым со­противлением 100, 120 и 150 Ом в экранированном и неэкранированном ис­полнении;
одномодовых и многомодовых оптических кабелей.

## Slide 10: Подробнее о витой паре
В зависимости от наличия защиты определяют данные виды витой пары
  незащищенная витая пара (UTP — Unshielded twisted pair) — отсутствует защитный экран вокруг отдельной пары;
  фольгированная витая пара (FTP — Foiled twisted pair) — также известна как F/UTP, присутствует один общий внешний экран в виде фольги;
  защищенная витая пара (STP — Shielded twisted pair) — присутствует защита в виде экрана для каждой пары и общий внешний экран в виде сетки;
  фольгированная экранированная витая пара (S/FTP — Screened Foiled twisted pair) — внешний экран из медной оплетки и каждая пара в фольгированной оплетке;
  незащищенная экранированная витая пара (SF/UTP — Screened Foiled Unshielded twisted pair) — двойной внешний экран из медной оплетки и фольги, каждая витая пара без защиты.
В структурированных кабельных системах так же как и в лвс чаще всего применяется витая пара категории 5 и 5е.

## Slide 11: Требования при проектировании СКС
Избыточность по количеству подключений (возможность расширения системы).
Сткуктура СКС должна соответствовать международным, европейским, американским стандартам (ANSI/EIA/TIA 568, ANSI/EIA/TIA 569).
Прокладку кабелей в коридорах должна осуществляться за фальшпотолком, если таковой имеется, а при его отсутствии - в специализированных кабель-каналах (коробах). В рабочих помещениях подвод кабеля к рабочим местам производится в кабель-каналах.
В России при проектировании СКС, требуется обращать внимание на СНИПы регламентирующие установку электрооборудования и прокладку электропроводки в помещении.

## Slide 12: Техническое задание
По данному плану помещения:
- определить положение сетевых розеток(локальная сеть, телефония) исходя из соответствующих стандартов;
- составить схему проводки кабеля и установки розеток;
- таблицу спецификации материалов;